SPS IPC DRIVES 2018
PRESSE INFORMATION

STECKVERBINDUNG IN NEUER DIMENSION

WIELAND ELECTRIC PRÄSENTIERT NEUEN MINIATURSTECKVERBINDER RST MICRO

Wieland Electric baut sein Portfolio an Rundsteckverbindern konsequent aus und präsentiert zur Light and Building 2018 den bislang kleinsten Vertreter der bewährten RST-Familie. Der RST Micro weist einen Durchmesser von nur 14,9mm auf und ist für die Schnittstelle zwischen Spannungs- oder Stromquellen und LED Modulen optimiert. Ebenso kann er für Dimm- oder DMX-Anwendungen eingesetzt werden. Durch seine Bemessungsdaten von 120/300V, 8A sind auch Netzanwendungen kein Problem. In höchster Schutzart IP69 ermöglicht er selbst bei rauen Umgebungsbedingungen eine sichere Installation und eignet sich somit optimal für den Einsatz im Außenbereich.

Einfache Montage

Trotz seiner sehr kompakten Bauform lässt sich der 2- bis 3-polige Steckverbinder einfach montieren. Er besteht lediglich aus zwei Einzelteilen, die beim Zusammenbau durch eine halbe Umdrehung zueinander fest und sicher verbunden werden. Dies verhindert Torsionskräfte und damit Beschädigungen an den Leitern. Darüber hinaus bietet der platzsparende Schraubanschluss den Vorteil, dass alle handelsüblichen Leiter ohne zusätzliche Leitervorbereitung sicher und nachvollziehbar geklemmt werden können. Die Bedienung erfolgt einfach über einen Innensechskantschlüssel.

Flexibel und sicher mit System

Das System besteht aus Steckverbindern, M14-Geräteanschlüssen, Leitungen und Verteilern. Ganz im Sinne der RST-Installationsphilosophie ermöglichen die werksseitig konfektionierten und geprüften Komponenten eine durchgängig steckbare Installation und damit eine hohe Flexibilität. Für die nötige Sicherheit sorgt der optionale Wasserstopp. Durch ein internes Dichtungssystem wird eingedrungenes Wasser an der Weiterleitung und somit der Beschädigung der gesamten Installation gehindert. Der RST Micro kann somit flexibel und sicher überall dort eingesetzt werden, wo es auf eine besonders platzsparende Bauweise ankommt.

(1.981 inkl. LZ)

PRESSE DOWNLOADBEREICH

Diese Presseinformation finden Sie auf unserer Homepage zum Download:

http://www.wieland-electric.com/de/aktuelles/presseveröffentlichungen

ÜBER WIELAND ELECTRIC

Wieland Electric, 1910 in Bamberg gegründet, ist Erfinder der sicheren elektrischen Verbindungstechnik. 
Das Familienunternehmen ist heute einer der führenden Anbieter für Sicherheits- und Automatisierungstechnik 
und seit über 30 Jahren Weltmarktführer im Bereich der steckbaren Elektroinstallation für Gebäudetechnik.

Wieland Electric steht Kunden weltweit vor Ort als kompetenter Servicepartner und Lösungsanbieter zur Seite. 
Möglich ist dies mit rund 1.600 Mitarbeitern und Tochtergesellschaften sowie Vertriebsorganisationen in über 70 Ländern. Neben der Wieland Electric GmbH gehört seit 1998 die STOCKO Contact GmbH & Co. KG zur Wieland-Holding.

Zu den Kernbranchen des Unternehmens zählen Maschinenbau, Windkraft sowie Gebäude- und Lichttechnik. 
Das breite Portfolio umfasst Komponenten, Produkte und Lösungen für die Elektroinstallation, Verbindungstechnik, Energieverteilung, Sicherheitstechnik und den Schaltschrank. Darüber hinaus bietet Wieland Electric ein umfangreiches Dienstleistungs- und Schulungsprogramm. Mit branchenübergreifender Erfahrung, großer Produktvielfalt und zahlreichen Serviceangeboten entwickelte sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren konsequent vom Komponenten- zum Lösungsanbieter.

IHR PRESSEKONTAKT

WIELAND ELECTRIC GMBH

Marketing Communication

Brennerstraße 10 – 14

96052 Bamberg · Germany

E-Mail:	presse.de@wieland-electric.com

Internet:	www.wieland-electric.de